## Slide 1
Automática y Máquinas Eléctricas
Proyecto Global Integrador — 2025
UNCuyo — Ingeniería en Mecatrónica
Control de Accionamiento de CA con
Motor Síncrono de Imanes Permanentes (PMSM)
Juan Stella — Legajo: 12552 Juan Francisco Huertas — Legajo: 12620

## Slide 2
Contenidos
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
1
Presentación del sistema físico
2
Modelado: subsistema mecánico
3
Modelado: subsistema electromagnético
4
Modelado: subsistema térmico
5
Modelo global NL → LPV → LTI equivalente
6
Análisis del modelo LTI
7
Respuesta dinámica a lazo abierto
8
Modulador de torque equivalente
9
Controlador externo PID + Observador
10
Simulación en tiempo continuo
11
Desempeño y mejoras
12
Diseño final y discretización
13
Codificación

## Slide 3
Presentación del sistema físico

## Slide 4
Partes del accionamiento
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Máquina Eléctrica PMSM
Estator simétrico y equilibrado — bornes de fase abc accesibles
Conexión estrella con neutro flotante (no accesible)
Excitación por imanes permanentes en el rotor
Carga Mecánica
Brazo manipulador robótico de 1 GDL (articulación rotacional)
Eje horizontal sometido a acción de la gravedad
Masa del brazo m = 1 kg | Carga útil ∈ [0, 1.5] kg
Posición q(t) ≡ (t) medida desde vertical, positivo en sentido antihorario
Caja reductora planetaria
Relación de reducción r = 120:1
Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional
Inercia y pérdidas internas reflejadas al eje del motor
Inversor trifásico de 4 cuadrantes
Fuente ideal de CC + puente trifásico PWM
Parámetros ajustables: módulo (t) y frecuencia (t)
Tensión máxima de línea: ∈ [0, 48] V CA rms
Frecuencia: ∈ [-330, +330] Hz (determina sentido de giro)

## Slide 5
Parámetros nominales del PMSM
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Parámetro | Símbolo | Valor nominal
Pares de polos magnéticos | Pp | 3 pares
Flujo magnético de imanes (espiras estator) |  | 0.016 Wb·t
Inductancia eje cuadratura |  | ≈ 5.8 mH
Inductancia eje directo |  | ≈ 6.6 mH
Inductancia de dispersión |  | ≈ 0.8 mH
Resistencia de estator |  | ≈ 1.02 Ω @ Ts,REF = 20°C
Coef. aumento de Rs con temperatura |  | 3.9 × 10⁻³ /°C
Momento de inercia (motor + caja) |  | ≈ 1.4 × 10⁻⁴ kg·m²
Amortiguamiento viscoso (motor + caja) |  | ≈ 15 × 10⁻⁶ N·m/(rad/s)
Velocidad nominal |  | 6600 rpm = 691.15 rad/s
Corriente nominal (régimen continuo) |  | 0.4 A CA rms
Corriente máxima (pico) |  | 2.0 A CA rms
Tensión nominal de línea |  | 30 V CA rms
Parámetro | Símbolo | Valor nominal
Pares de polos magnéticos | Pp | 3 pares
Flujo magnético de imanes (espiras estator) |  | 0.016 Wb·t
Inductancia eje cuadratura |  | ≈ 5.8 mH
Inductancia eje directo |  | ≈ 6.6 mH
Inductancia de dispersión |  | ≈ 0.8 mH
Resistencia de estator |  | ≈ 1.02 Ω @ Ts,REF = 20°C
Coef. aumento de Rs con temperatura |  | 3.9 × 10⁻³ /°C
Momento de inercia (motor + caja) |  | ≈ 1.4 × 10⁻⁴ kg·m²
Amortiguamiento viscoso (motor + caja) |  | ≈ 15 × 10⁻⁶ N·m/(rad/s)
Velocidad nominal |  | 6600 rpm = 691.15 rad/s
Corriente nominal (régimen continuo) |  | 0.4 A CA rms
Corriente máxima (pico) |  | 2.0 A CA rms
Tensión nominal de línea |  | 30 V CA rms

## Slide 6
Modelado del sistema físico a lazo abierto
Subsistemas mecánico · electromagnético · térmico

## Slide 7
Carga mecánica — Modelo dinámico
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Modelo no lineal con parámetros variables, referido al eje de salida de la caja reductora:
Parámetros:
;
→

## Slide 8
Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Caja reductora (modelo equivalente rígido):
Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional, sin pérdidas internas.
Subsistema mecánico del motor PMSM:
El subsistema mecánico del motor corresponde al rotor referido al estator estacionario— parámetros concentrados:
Expresando las variables de la carga mecánica en función de las del motor, utilizando la relación de transmisión y despejando :
Y reemplazando en la ecuación del subsistema del motor:
, ,

## Slide 9
Subsistema mecánico del motor
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Se obtiene entonces el modelo mecánico equivalente completo (referido al eje del motor):
Con los siguientes vectores de estados, entrada y salida, respectivamente:
, ,
Representación matricial en espacio de estados:

## Slide 10
Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 2 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema mecánico

## Slide 11
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
El PMSM es síncrono: la velocidad del rotor coincide con la del campo magnético rodante.
La transformación de Park convierte el sistema trifásico estacionario a un sistema rotante que gira a velocidad eléctrica . Las señales sinusoidales en se transforman en variables aproximadamente constantes en régimen permanente, facilitando el diseño del control.
Transformación directa de Park:
Transformación inversa de Park:
Las expresiones de se puede representar tensión , corriente , flujo concatenado ¸etc.
Subsistema electromagnético — Transformación de Park

## Slide 12
Subsistema electromagnético — Transformación de Park
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 3 — Bloques Simulink de la transformación de Park directa e inversa

## Slide 13
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Balance de tensiones del estator en coordenadas qd0r:
Nótese el acoplamiento cruzado entre ejes q y d a través de . La resistencia varía con la temperatura:
Despejando las derivadas de las corrientes:
Torque electromagnético:
Para el PMSM con ≈ , el torque depende principalmente de (torque de imanes). El término es el torque de reluctancia.
Subsistema electromagnético — Transformación de Park

## Slide 14
Subsistema electromagnético — Modelo en espacio de estados
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 4 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema electromagnético

## Slide 15
Subsistema térmico del estator
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Modelo de primer orden que representa el comportamiento térmico del bobinado del estator. Se consideran únicamente las pérdidas resistivas por efecto Joule (se desprecian pérdidas magnéticas en el núcleo). La transferencia de calor al ambiente se modela por conducción y convección natural sin ventilación forzada.
Potencia disipada por efecto Joule (en coordenadas qd0):
Balance energético en el bobinado — la potencia de pérdidas = energía almacenada + energía disipada al ambiente:
Parámetros del modelo térmico:
Capacitancia térmica del estator:
Resistencia térmica estator-ambiente:
Constante de tiempo térmica:
Temperatura máxima admisible:
Igualando:

## Slide 16
Subsistema térmico del estator
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 5 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema térmico

## Slide 17
Inversor trifásico y sensores
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Inversor trifásico (modelo promediado):
Modulador ideal de tensión trifásica vectorial: aplica tensiones sinusoidales equilibradas de secuencia positiva abc con módulo y frecuencia ajustables por PWM.
, ,
Parámetros variables: y pueden variarse a voluntad, dentro de ciertos límites, a partir del control por PWM.
Sensores (inicialmente ideales):
Encoder: posición angular — absoluta, multi-vuelta
Sensores de corriente: — en salida del inversor
Sensor de temperatura: — embebido en bobinado
Modelo ideal: (ganancia unitaria, BW infinito)
La alta frecuencia del PWM (5kHz) es filtrada naturalmente por la inductancia del motor, permitiéndonos trabajar solo con la componente fundamental que efectivamente controla el movimiento del brazo.

## Slide 18
Modelo global no lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Se combinan las ecuaciones correspondientes a los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico ya desarrollados, obteniéndose el siguiente modelo dinámico no lineal para el sistema físico completo:
Estado:
Control:
Perturbación:
Salida:

## Slide 19
Modelo global no lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 7 — Diagrama de bloques Simulink del sistema físico completo

## Slide 20
Modelo LTI equivalente y análisis

## Slide 21
Linealización jacobiana — Modelo LPV
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
El sistema es no lineal por acoplamientos entre variables de estado y entre ejes . De manera general, un sistema dinámico no lineal puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, donde la dinámica está representada por una función vectorial , dependiente del vector de estado y de la entrada de control . La salida del sistema se considera, en este caso, como una combinación lineal de las variables de estado.
Entonces, el sistema no lineal queda expresado como:
Aproximando mediante serie de Taylor truncada a 1° orden:
El modelo puede descomponerse en dos componentes:
Para usar herramientas de control lineal, se descompone cada variable en un punto de operación cuasi-estacionario y una perturbación de pequeña magnitud.

## Slide 22
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 23
Linealización jacobiana — Modelo LPV
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
A diferencia del LTI, en el LPV las matrices jacobianas A y B dependen del punto de operación (X0,U0). El modelo LPV representa fielmente el comportamiento real pero no permite diseño directo por herramientas lineales.
El sistema de ecuaciones en variables de estado queda estructurado mediante los siguientes vectores y :

## Slide 24
Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Se aplican tres hipótesis para obtener un modelo LTI con matrices A y B constantes:
1. Ley de control mínima: (FOC)
Desacopla el control del flujo (eje d) del control de torque (eje q). Todo el torque lo produce .
2. Desacople térmico
Se desprecia la variación de con dentro del modelo eléctrico. El subsistema térmico se modela como independiente (sin realimentación hacia las ecuaciones eléctricas).
3. Corriente homopolar nula =0
Por neutro flotante y sistema equilibrado: Aplicando transformación de Park: → .

## Slide 25
Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
2. Desacople térmico
Aplicando las hipótesis de simplificación , desacople térmico, y eliminación de la componente homopolar al modelo global no lineal, se obtiene un modelo reducido que evita productos entre variables de estado y resulta adecuado para representar el comportamiento dinámico principal del accionamiento en torno al punto de operación.

## Slide 26
Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
2. Desacople térmico
FIGURA: Figura 8 Sistema completo LTI

## Slide 27
Ley de control mínima
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Para garantizar que se cumpla la condición , es necesario imponer una ley de control sobre las variables manipuladas:
FIGURA: Figura 9 — Modelo global NL con ley de control minima en eje d
De este modo, no se considera una variable manipulable directamente.

## Slide 28
Modelo de la dinámica residual
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
Debemos analizar el comportamiento del sistema cuando tenemos Aplicando la ley de control mínima sobre :
Esta ecuación corresponde a un sistema lineal de primer orden, con solución analítica:
La corriente presenta un decaimiento exponencial determinado por la constante de tiempo eléctrica ​​. Esto implica que, aun cuando la condición inicial no sea exactamente nula, la componente directa tenderá naturalmente a extinguirse con el tiempo.
Se puede implementar una restricción o Ley de Control complementaria mínima en el eje q para eliminar completamente el acoplamiento, y obtener un modelo equivalente lineal, independiente del estado inicial de Partiendo de la ecuación diferencial del eje , podemos despejar :

## Slide 29
Modelo de la dinámica residual
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 10 — Modelo global NL con ley de control mínima en eje d y q

## Slide 30
Modelo LTI equivalente aumentado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
De este modo, nuestro sistema simplificado lineal e invariante en el tiempo presenta un error transitorio, que resulta despreciable en régimen forzado. Agregando la dinámica residual y despreciando el mencionado acoplamiento se obtienen las ecuaciones del modelo completo LTI equivalente aumentado:

## Slide 31
Modelo LTI equivalente aumentado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 11— Sistema LTI equivalente aumentado

## Slide 32
Comparación LTI vs. LPV
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 31 / ~75
El modelo global LPV no impone , por lo que representa con mayor fidelidad al sistema real. El modelo LTI equivalente es una simplificación construida a partir de fijar para desacoplar las dinámicas d–q.
Ventajas del modelo LPV:
Conserva los acoplamientos y no linealidades del sistema real
Mayor validez para distintos regímenes de operación (no solo ≈ 0)
Permite simular el efecto del campo magnético en el torque para ≠ 0
Ventajas del modelo LTI:
Verificación analítica de observabilidad y controlabilidad
Simplifica el diseño al desacoplar las dinámicas q y d
Efecto de sobre el torque:
; ;
> 0 → field forcing: refuerza el flujo → ↑ torque disponible, ↓ velocidad para igual potencia
< 0 → field weakening: debilita el flujo → ↓ torque, permite ↑ velocidades de rotación
= 0 → ley de control mínima: flujo determinado solo por los imanes permanentes ()
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 33
Funciones de transferencia del modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 32 / ~75
Aplicando la Transformada de Laplace al sistema LTI simplificado (condiciones iniciales nulas):
Por lo tanto, las funciones de transferencia resultan:
;
Entonces la respuesta completa del sistema se expresa como:
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 34
Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 32 / ~75
Los polos del modelo LTI equivalente aumentado a lazo abierto se determinan imponiendo que dicho polinomio sea nulo
Observando las funciones de transferencia, vemos que la única que introduce ceros en el sistema es la relacionada con la entrada . Entonces, igualando el numerador a cero:
A partir de estos valores, se muestra cómo cambian los polos y ceros del sistema cuando varía dentro del intervalo de temperaturas
 | P1 | P2 | P3 | Ceros |  | 
1.0996 | 0 | -95.34+145.73i | -95.34+145.73i | -189.5793 | 174.1481 | 0.5475
1.1393 | 0 | -98.77+143.45i | -98.77+143.45i | -196.4379 | 174.1670 | 0.5671
1.1791 | 0 | -102.20+141.06i | -102.20+141.06i | -203.2966 | 174.1918 | 0.5867
1.2189 | 0 | -105.63+138.54i | -105.63+138.54i | -210.1552 | 174.2136 | 0.6063
1.2587 | 0 | -109.06+135.88i | -109.06+135.88i | -217.0138 | 174.2354 | 0.6260
1.2985 | 0 | -112.49+133.08i | -112.49+133.08i | -223.8724 | 174.257 | 0.6455
1.3382 | 0 | -115.92+130.14i | -115.92+130.14i | -230.731 | 174.2791 | 0.6651
1.3780 | 0 | -119.35+127.03i | -119.35+127.03i | -237.5897 | 174.3009 | 0.6847
 | P1 | P2 | P3 | Ceros |  | 
1.0996 | 0 | -95.34+145.73i | -95.34+145.73i | -189.5793 | 174.1481 | 0.5475
1.1393 | 0 | -98.77+143.45i | -98.77+143.45i | -196.4379 | 174.1670 | 0.5671
1.1791 | 0 | -102.20+141.06i | -102.20+141.06i | -203.2966 | 174.1918 | 0.5867
1.2189 | 0 | -105.63+138.54i | -105.63+138.54i | -210.1552 | 174.2136 | 0.6063
1.2587 | 0 | -109.06+135.88i | -109.06+135.88i | -217.0138 | 174.2354 | 0.6260
1.2985 | 0 | -112.49+133.08i | -112.49+133.08i | -223.8724 | 174.257 | 0.6455
1.3382 | 0 | -115.92+130.14i | -115.92+130.14i | -230.731 | 174.2791 | 0.6651
1.3780 | 0 | -119.35+127.03i | -119.35+127.03i | -237.5897 | 174.3009 | 0.6847
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 35
Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 32 / ~75
FIGURA: Figura 12— Variación de polos y ceros con Ts
El sistema presenta polos con parte real negativa en todos los casos analizados, lo que indica que el modelo es estable en las condiciones consideradas.
Se observa que el incremento de la resistencia estatórica produce un aumento del amortiguamiento del sistema, disminuyendo la magnitud de las oscilaciones y mejorando el comportamiento transitorio.
No obstante, la frecuencia natural ​ permanece prácticamente inalterada ante estas variaciones.
Si el valor de se incrementa excesivamente, el sistema puede tender a un comportamiento sobre amortiguado, lo que implicaría una reducción en la rapidez de respuesta.
El polo s₁=0 (integrador de posición) se estabilizará con el lazo cerrado del controlador PID externo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 36
Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 32 / ~75
FIGURA: Figura 12— Variación de polos y ceros con y
Asimismo, es posible estudiar la influencia de las variaciones en los parámetros mecánicos equivalentes y . Para ello, se consideran los valores nominales, mínimos y máximos asociados a la carga y fricción del sistema, manteniendo fija la temperatura de referencia en .
Condición |  |  | P1 | P2 | P3 | Cero |  | 
Nominal | 1,978E-05 | 1,98611E-05 | 0 | -95.29+145.69i | -95.29+145.69i | -189.5793 | 174,0908 | 0,5474
Mínimos | 1,978E-05 | 1,98611E-05 | 0 | -95.29+145.69i | -95.29+145.69i | -189.5793 | 174,0908 | 0,5474
Máximos | 4,583E-05 | 2,40278E-05 | 0 | -95.05+63.77i | -95.05+63.77i | -189.5793 | 114,4639 | 0,8304
Condición |  |  | P1 | P2 | P3 | Cero |  | 
Nominal | 1,978E-05 | 1,98611E-05 | 0 | -95.29+145.69i | -95.29+145.69i | -189.5793 | 174,0908 | 0,5474
Mínimos | 1,978E-05 | 1,98611E-05 | 0 | -95.29+145.69i | -95.29+145.69i | -189.5793 | 174,0908 | 0,5474
Máximos | 4,583E-05 | 2,40278E-05 | 0 | -95.05+63.77i | -95.05+63.77i | -189.5793 | 114,4639 | 0,8304
Los resultados muestran que un incremento en y ​ provoca una disminución de la frecuencia natural ​, lo que se traduce en una respuesta dinámica más lenta. Por otro lado, un aumento en ζ reduce la amplitud de las oscilaciones.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 37
Frecuencia natural y amortiguamiento
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 33 / ~75
Comparando el polinomio característico de s₂,₃ con la forma canónica de segundo orden, se obtienen y ζ en función de los parámetros del sistema:
Condición | [rad/s] | ζ
Rs = 1.10 Ω (40°C), parámetros nominales | 174.15 | 0.547
Rs = 1.40 Ω (115°C), parámetros nominales | 174.31 | 0.695
, mínimos (Rs @ 40°C) | 174.09 | 0.547
, máximos (Rs @ 40°C) — =1.5 kg | 114.46 | 0.830
, máximos (Rs @ 115°C) | 114.58 | 1.054
Condición |  | ζ
Rs = 1.10 Ω (40°C), parámetros nominales | 174.15 | 0.547
Rs = 1.40 Ω (115°C), parámetros nominales | 174.31 | 0.695
 | 174.09 | 0.547
 | 114.46 | 0.830
 | 114.58 | 1.054
prácticamente no varía con la temperatura — lo que cambia es el amortiguamiento ζ
Mayor (mayor carga) → disminuye significativamente (respuesta más lenta)
Mayor (mayor temperatura) → ζ aumenta (sistema más amortiguado, puede volverse sobre amortiguado)
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 38
Observabilidad del modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 35 / ~75
Criterio de Kalman: un sistema LTI de orden n es completamente observable si el rango de la matriz de observabilidad O es n. Para una matriz cuadrada: rango = n ↔ det(O) ≠ 0.
El determinante , por lo que el sistema simplificado es totalmente observable desde . El resultado de observabilidad garantiza que con un único sensor de posición (encoder) es posible estimar todas las variables de estado del sistema.
Si analizamos la observabilidad del modelo tomando como salida la posición, entonces se procede a simplificar el análisis reduciendo el modelo bajo las hipótesis y despreciando el efecto de la temperatura en la dinámica
,
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 39
Observabilidad del modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 35 / ~75
Sin embargo, al evaluar numéricamente la observabilidad del sistema LTI equivalente aumentado, el determinante de la matriz de observabilidad resulta nulo, lo cual indica que el sistema no es completamente observable desde ​. En consecuencia, el modelo aumentado es parcialmente observable con esa salida, no pudiéndose reconstruir ciertos estados asociados al subsistema eléctrico en el eje d y a la dinámica térmica.
Si en lugar de medir posición con encoder se considera un taco generador para medir velocidad ​, se repite el análisis aplicando la misma simplificación y tomando una matriz de salida del tipo.
,
Bajo estas condiciones, la matriz de observabilidad obtenida tiene determinante igual a cero, por lo que el sistema no es observable desde ​. Esto es consistente con el hecho de que, aun conociendo la velocidad, no es posible recuperar la posición si la condición inicial de posición es desconocida.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 40
Controlabilidad del modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 36 / ~75
Criterio de Kalman: un sistema LTI de orden n con p entradas es completamente controlable si el rango de la matriz de controlabilidad C es n.
Se evalúa la controlabilidad del sistema LTI aumentado, desde la entrada . Para simplificar el cálculo, se considera inicialmente el modelo reducido bajo las hipótesis y despreciando la influencia de la temperatura en la dinámica. La matriz se simplifica a:
El determinante es distinto de cero. El sistema simplificado es totalmente controlable desde . Sin embargo, si se analiza el sistema aumentado numéricamente, se observa que el sistema no es totalmente controlable. Es decir, se deberían implementar entradas de control adicionales para manipular y .
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 41
Controlabilidad del modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 36 / ~75
Interpretación física:
Corriente ​: No aparece en la ecuación de . Para controlarla se necesita actuar sobre ​.
Temperatura : Depende de las pérdidas Joule que son función de Aunque puede influir indirectamente en ​ a través de ​, no puede forzar a ​ a un valor arbitrario porque la dinámica térmica es autónoma.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 42
Respuesta dinámica a lazo abierto
Simulación del modelo NL · 4 cuadrantes · LTI vs NL

## Slide 43
Respuesta dinámica — Descripción de la simulación
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 38 / ~75
Se simula el modelo global NL con las siguientes entradas:
Consigna de tensión : escalones de ±19.56 V en t = 0.1 s, t = 0.7 s y t = 1.1 s
Perturbaciones de torque de carga : doble pulso ±6.28 N·m entre t = 0.3–0.9 s y t = 1.3–1.9 s
Condiciones iniciales nulas: = = = = 0, = Tamb = 40°C
FIGURA: Figura 14— Entrada de tensión y torque de perturbación
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 44
Respuesta dinámica — Posición, velocidad y torque
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 39 / ~75
FIGURA: Figura 15— Respuesta del sistema NL: y respectivamente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 45
Respuesta dinámica — Posición, velocidad y torque
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 39 / ~75
Análisis del movimiento:
Se observa que al aplicar una tensión positiva de aproximadamente en el eje alrededor de , la velocidad del rotor aumenta rápidamente hasta alcanzar un régimen cuasi estacionario. En este intervalo, la posición crece de forma aproximadamente lineal, coherente con una velocidad positiva sostenida.
Entre y , se introducen perturbaciones de torque de carga mediante un doble pulso de amplitud positiva y negativa. Estas perturbaciones generan variaciones en la velocidad, generando transitorios en el torque electromagnético. Cuando el torque de carga cambia de signo, el torque motor también modifica su sentido para mantener el equilibrio dinámico.
Posteriormente, al anular la tensión en , la velocidad disminuye progresivamente debido a la acción de la perturbación aún presente. Más adelante, al aplicar una tensión negativa de aproximadamente 19.56 V en , se produce una inversión del sentido de giro del rotor, lo que se refleja en una pendiente negativa de la posición y en el cambio de signo de la velocidad.
Finalmente, al retirarse tanto la tensión como las perturbaciones de torque hacia el final del intervalo de simulación, el sistema tiende nuevamente a condiciones cercanas al reposo, observándose transitorios breves asociados a cada cambio de excitación.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 46
Respuesta dinámica — Corrientes y temperatura del estator
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 40 / ~75
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 47
Respuesta dinámica — Corrientes y temperatura del estator
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 40 / ~75
Observaciones sobre corrientes y temperatura:
Analizando las gráficas de tensiones, corrientes y temperatura del estator, pueden identificarse los siguientes comportamientos:
Se observan picos en las corrientes en los instantes en los que la consigna de tensión cambia, particularmente alrededor de , y . Esto provoca un incremento escalonado en la temperatura del estator.
Durante los intervalos en los que se aplica la perturbación de torque (aproximadamente entre y , y luego entre y ), la corriente aumenta para compensar el torque externo. Esto se traduce en un mayor crecimiento de la temperatura.
Cuando el torque de carga cambia de signo dentro de cada bloque de perturbación, se produce una modificación en la corriente del eje correspondiente, reflejándose en una variación en la pendiente de la temperatura, manteniéndose casi constante.
Finalmente, cuando cesan tanto la excitación como la perturbación, las corrientes tienden a reducirse progresivamente, mientras que la temperatura evoluciona de manera más lenta, tendiendo a estabilizarse.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 48
Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 42 / ~75
FIGURA: Comparación entre sistema LTI y NL
Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 49
Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 42 / ~75
FIGURA: Comparación entre sistema LTI y NL
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 50
Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 42 / ~75
Conclusiones de la comparación:
El modelo LTI reproduce adecuadamente la dinámica del NL — las discrepancias son pequeñas y acotadas
Las diferencias se concentran en los transitorios (cambios de consigna y perturbaciones)
A mayor tiempo de simulación: la temperatura afecta Rs, lo que separa progresivamente ambas respuestas
Conclusión: el modelo LTI equivalente aumentado es suficientemente preciso para el diseño del sistema de control en el rango de operación normal del accionamiento.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 51
Respuesta dinámica — Curvas torque–velocidad y ángulo de desfasaje
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 41 / ~75
FIGURA: Figura 25— Velocidad vs Torque
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 52
Respuesta dinámica — Curvas torque–velocidad y ángulo de desfasaje
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 41 / ~75
Análisis de los 4 cuadrantes (secuencia temporal):
#
t [s]
Q°
Régimen
[N·m]
[V]
[rad/s]
[N·m]
0
t=0
=0
=0
—
Reposo
0
0
—
—
1
t=0.3
>0
>0
1°
Motor. directa + carga
+5
+19.56
401.5
0.021
2
t=0.5
>0
>0
1°
Motor. directa
−5
+19.56
383.3
0.080
3
t=0.7
>0
<0
4°
Fren. regen. directo
−5
0
416.1
−0.024
4
t=0.9
>0
<0
4°
Fren. regen. directo
0
0
9.34
−0.033
5
t=1.1
<0
>0
2°
Fren. regen. inverso
0
−19.56
−5.93
+0.018
6
t=1.3
<0
>0
2°
Fren. regen. inv. + carga
+5
−19.56
−412.2
+0.011
7
t=1.5
<0
>0
2°
Fren. regen. inverso
−5
−19.56
−425.5
+0.055
8
t=1.7
<0
<0
3°
Motorización inversa
−5
0
−388.3
−0.061
9
t=1.9
>0
<0
4°
Fren. regen. dir. (reposo)
0
0
17.13
−0.052
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 53
Respuesta dinámica — Ángulo de desfasaje electromagnético δ(t)
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 44 / ~75
El ángulo de desfasaje δ(t) se define como el desplazamiento angular entre la coordenada eléctrica de tensión y la coordenada eléctrica del rotor :
Consistencia con los cuadrantes de operación:
δ(t) > 0: motorización directa y frenado regen. inverso (1° y 2° cuadrante)
δ(t) < 0: frenado regen. directo y motorización inversa (4° y 3° cuadrante)
El signo de δ(t) es coherente con los signos de y — confirma la consistencia del modelo
Los transitorios de δ coinciden temporalmente con los cambios de consigna y perturbaciones
Se aplica la transformación de Clarke a las tensiones para obtener componentes , para luego calcular
FIGURA: Figura 26— Evolución temporal del ángulo δ(t)
Se observa que durante los intervalos correspondientes a motorización directa y frenado regenerativo en sentido inverso, mientras que en los casos de frenado regenerativo en sentido directo y motorización en inverso. Esta correspondencia confirma la consistencia entre la evolución del desfasaje electromagnético y el cuadrante de operación del sistema.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 54
Respuesta dinámica — Valores de establecimiento
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 43 / ~75
Resultados cuantitativos de la respuesta transitoria del sistema NL:
Tabla para (t):
Tabla para :
Perturbación (s) | Rise time / Fall time (ms) | Settling time (ms) | Overshoot/Undershoot (%) | Valor de establecimiento (rad/s)
0.1000 | 9.5074 | 68.2970 | 22.9710 | 403.0008
0.3000 | 6.0000 | 163.2970 | 27.1259 | 387.9859
0.5000 | 4.6359 | 143.5687 | 42.2414 | 414.4037
0.7000 | 8.6422 | 61.5923 | 21.6670 | 8.6083
0.9000 | 5.0000 | 60.5923 | 41.7937 | -4.6667
1.1000 | 8.7818 | 221.1544 | 17.8298 | -422.6227
1.5000 | 4.8188 | 174.4296 | 27.2786 | -392.6159
1.7000 | 8.7800 | 51.1454 | 20.8746 | 13.5649
1.9000 | 5.0000 | 60.1454 | 40.0128 | 0.0333
Perturbación (s) | Rise time / Fall time (ms) | Settling time (ms) | Overshoot/Undershoot (%) | Valor de establecimiento (A)
0.1000 | 200.0000 | 200.0000 | 3897.8249 | 0.2846
0.3000 | 10.0000 | 164.2970 | 8.7578 | 1.1150
0.5000 | 9.0000 | 138.5687 | 20.8922 | -0.3366
0.7000 | 200.0000 | 119.5923 | 8568.3973 | -0.4693
0.9000 | 9.0000 | 51.5923 | 21.2329 | 0.2543
1.1000 | 400.0000 | 400.0000 | 328.0817 | 0.7804
1.5000 | 10.0000 | 173.4296 | 9.5889 | -0.8365
1.7000 | 200.0000 | 156.1454 | 9573.6190 | -0.7250
1.9000 | 9.0000 | 50.1454 | 20.6650 | -0.0023
Observaciones — Velocidad y corriente de establecimiento
determina la velocidad en RP: los cambios de tensión generan variaciones drásticas en (de 0 a ±400 rad/s), con transitorios rápidos y poca afectación de la corriente en régimen.
determina la corriente en RP: las perturbaciones de carga generan sobre picos de del 20–40% pero sin cambio drástico en el valor final; en cambio varía de ±0.3 A a ±1 A para compensar el esfuerzo mecánico.
Picos eléctricos ante cambios de tensión: presenta picos transitorios >10 A asociados a la dinámica eléctrica, pero su valor de establecimiento no varía proporcionalmente como .
Coherencia con la teoría: fija la velocidad en régimen permanente; modifica el torque requerido y, por ende, la corriente, manteniendo el equilibrio dinámico.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 55
Comportamiento de la corriente directa
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 43 / ~75
En las siguientes figuras, se muestra la evolución de la corriente ​ al imponer condiciones iniciales distintas de cero, específicamente , manteniendo el resto de las variables del sistema sin modificación.
Se observa que, en ambos casos, la corriente converge rápidamente hacia cero, sin presentar oscilaciones significativas ni comportamiento inestable. La respuesta es monótona y de tipo exponencial decreciente, lo cual indica que la dinámica asociada al eje se encuentra adecuadamente amortiguada.
FIGURA: Figura 27— Comportamiento con
FIGURA: Figura 28— Comportamiento con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 56
Comportamiento de la tensión directa
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 43 / ~75
Como se observa en las ecuaciones del subsistema electromagnético, la aplicación de una consigna de tensión en el eje directo ​ modifica el flujo magnético del estator. Un incremento en esta tensión produce un reforzamiento del campo magnético, mientras que una disminución genera un debilitamiento del mismo. Debido al acoplamiento electromecánico del motor, estas variaciones impactan directamente en la velocidad angular y en el torque desarrollado.
FIGURA: Figura 29— Efecto de en
Para analizar este efecto se aplicó una consigna escalón ​en
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 57
Comportamiento de la tensión directa
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 43 / ~75
FIGURA: Figura 30— Efecto de en
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 58
Comportamiento de la tensión directa
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 43 / ~75
Field forcing y field weakening — Efecto de sobre y
Field forcing ( > 0): refuerza el flujo → ligera reducción de en régimen; picos de más pronunciados en el transitorio.
Field weakening ( < 0): debilita el flujo → velocidades ligeramente superiores; diferencias visibles principalmente en el transitorio antes de retornar al régimen estacionario.
Modelo LTI: permanece prácticamente inalterado ante variaciones de — el desacople entre ejes d y q elimina este efecto. Cualquier valor inicial de es anulado rápidamente por el controlador.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 59
Controlador de movimiento en cascada con modulador de torque equivalente

## Slide 60
Arquitectura de control en cascada
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 46 / ~75
Se adopta una estructura de control en cascada con dos niveles jerárquicos:
Lazo interno (modulador de torque): regula rápidamente las variables eléctricas (corrientes) para seguir una consigna de torque
Lazo externo (PID de movimiento): genera consignas de torque para seguir la referencia de posición/velocidad. Éstas son aplicadas al lazo interno.
El sistema de control propuesto se compone de los siguientes bloques principales:
Modulador de torque: encargado de transformar las consignas de torque en señales de tensión equivalentes que actúan sobre la máquina. Se basa en el modelo dinámico linealizado del sistema expresado en el marco de referencia , lo que permite relacionar directamente las variables eléctricas con el torque electromagnético desarrollado por la máquina.
Modulador de tensión: convierte las consignas de tensión generadas por el controlador en valores efectivos aplicados a los terminales del motor mediante el inversor.
Controlador de movimiento PID: genera las consignas de torque necesarias para que el sistema siga un perfil de posición o velocidad especificado.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 61
Modulador de torque — Desacople electromagnético
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 47 / ~75
Se considera un modulador de tensión ideal (BW elevado y ganancia unitaria). Por lo tanto, la consigna de tensión trifásica puede considerarse igual a la tensión efectivamente aplicada . Aplicando transformación de Park:
El objetivo de este procedimiento es lograr que la señal de control influya de manera directa sobre la variable de interés (las corrientes), compensando los efectos de dichos términos mediante señales de control adecuadas. Estas realimentaciones no se pueden eliminar completamente, ya que son inherentes al funcionamiento físico de la máquina, si no que, lo que se persigue es atenuar sus efectos mediante señales de control. Recordando el modelo del sistema electromagnético:
Puede observarse que los términos presentes en el segundo miembro, excepto las tensiones virtuales ​ y ​, corresponden a realimentaciones físicas inherentes al comportamiento de la máquina. Dichos términos incluyen las caídas de tensión en la resistencia del estator y los acoplamientos electromagnéticos dependientes de la velocidad del rotor.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 62
Modulador de torque — Desacople electromagnético
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 47 / ~75
Por lo tanto, para compensar estas contribuciones:
Se identifican productos entre variables de estado, lo cual introduce no linealidades en el modelo. Al restar estos términos de las ecuaciones dinámicas e incorporarlos dentro de la señal de control, se está realizando un procedimiento conocido como linealización por realimentación. Esta aproximación resulta válida siempre que el modelo utilizado represente adecuadamente el comportamiento del sistema y que el controlador tenga una dinámica suficientemente rápida para compensar dichos efectos.
Reemplazando en el modelo electromagnético:
De esta forma, las nuevas tensiones de control virtuales permiten establecer una relación directa entre las señales de entrada del sistema y la dinámica de las corrientes en el marco . Como consecuencia, se obtiene un canal de control desacoplado, a través del cual es posible actuar directamente sobre las corrientes virtuales y, por lo tanto, sobre el torque electromagnético desarrollado por la máquina.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 63
Modulador de torque — Desacople electromagnético
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 47 / ~75
Este enfoque puede compararse con el basado en la Ley de Control Complementaria mínima mediante una realimentación activa de las tensiones ​ y , con el objetivo de compensar los acoplamientos entre ejes y forzar , evitando así acoplamientos residuales. De esta manera, se obtiene un modelo completamente lineal y desacoplado.
En cambio, ahora, las realimentaciones de estado se incorporan directamente para compensar las caídas de tensión y los términos de acoplamiento presentes en la dinámica de la máquina, permitiendo que la acción de control actúe más directamente sobre las corrientes. Además, esta formulación permite considerar la variación de la resistencia estatórica ​ con la temperatura, incorporando dentro del control los efectos térmicos del motor.
Otra ventaja de este esquema es que no impone la condición , lo que permite contemplar estrategias de operación más generales.
FIGURA: Figura 31— Desacople electromagnético
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 64
Diseño de lazos de control de corriente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 48 / ~75
El siguiente paso consiste en diseñar lazos de control que permitan regular las corrientes del estator mediante consignas específicas. Permite manipular directamente el torque electromagnético a través de . Y, además, posibilita estrategias avanzadas como el debilitamiento o refuerzo de campo mediante ​.
Se implementa un controlador proporcional (P) para cada eje, donde la tensión de control es proporcional al error de corriente e igualando con las ecuaciones desacopladas. son las ganancias proporcionales. Estas ganancias se expresan como resistencias virtuales con unidades de ohmios, ya que modelan el comportamiento de una resistencia equivalente que gobierna la dinámica del lazo.
Aplicamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas a la ecuación del eje , y luego reagrupando términos se obtiene la función de transferencia del lazo de corriente de dicho eje. Las tres funciones de transferencia presentan la forma canónica de un sistema de primer orden:
,
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 65
Diseño de lazos de control de corriente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 48 / ~75
Características principales:
Sistema de primer orden estable: Los polos tienen parte real negativa, garantizando estabilidad.
Sin ceros: La respuesta es monotónica, sin sobre pico.
Hay un seguimiento sin error de estado estacionario.
Atenúa señales de alta frecuencia con frecuencia de corte
Diseño de las ganancias:
Según las especificaciones de la guía, se requiere ubicar los polos de los tres lazos en:
Luego sustituyendo los valores de las inductancias, las ganancias resultan:
FIGURA: Figura 32— Modulador de corriente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 66
Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 49 / ~75
La etapa final del modulador convierte la consigna de torque en la referencia de corriente . Se incorpora compensación de fricción viscosa y del torque gravitatorio (feed-forward). Se obtiene la relación entre las consignas de corriente y la consigna de torque deseada:
El sistema mecánico presenta pérdidas por fricción que introducen una realimentación natural sobre el torque efectivo. Para contrarrestarla, se incorpora dentro del controlador un término adicional, de forma análoga a los desacoples electromagnéticos.
Adicionalmente, se introduce una compensación del torque gravitacional mediante feed-forward: a partir de la posición del sistema, se estima el torque requerido para equilibrar la gravedad y se lo aplica directamente en la señal de control, actuando de manera preventiva. La consigna total de torque resulta de tres contribuciones:
Despejando la consigna de corriente en el eje q:
Condición | Efecto
 | Desacople total entre ejes — el torque depende únicamente del flujo de imanes permanentes ​
​> 0 | Reforzamiento de campo — incremento del torque electromagnético
​ < 0 | Debilitamiento de campo — reducción del torque, permite operar a velocidades mayores
Condición | Efecto
 | Reforzamiento de campo — incremento del torque electromagnético
 | Debilitamiento de campo — reducción del torque, permite operar a velocidades mayores
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 67
Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 49 / ~75
FIGURA: Figura 33— Lazo de torque
FIGURA: Figura 33— Modulador de torque
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 68
Controlador externo de movimiento
PID de posición/velocidad · Set-point · Observador

## Slide 69
Controlador PID externo — Estructura y diseño
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 51 / ~75
Lazo Externo:
• Estructura: Lazo externo de posición/velocidad que actúa sobre la consigna de torque del modulador interno
• Controlador: PID en serie con acción integral → mejora respuesta dinámica y elimina error en régimen permanente
• Problema del ruido: La derivación de posición amplifica ruido de alta frecuencia, afectando la estabilidad
• Solución adoptada: Se mide directamente la velocidad; la posición se obtiene por integración (actúa como filtro pasa-bajos natural)
• Salida del controlador: Consigna de torque electromagnético (suma de acciones P + I + D)
, ,
Tomando el modelo equivalente del subsistema mecánico, considerando el desacople de torque previamente implementado:
,
Sustituyendo la expresión de torque dada por el controlador en el dominio de Laplace y despejando, es posible obtener las funciones de transferencia del sistema en lazo cerrado:
,
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 70
Controlador PID externo — Estructura y diseño
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 51 / ~75
Lazo externo de posición y velocidad. Para evitar amplificar ruido con el derivador, se realimenta directamente. La salida es la consigna de torque
Aplicando el teorema del valor final sobre :
Con : — error residual dependiente de la ganancia
Con : — seguimiento exacto de la consigna
Rechazo de perturbaciones de carga
Sin acción integral (): una perturbación constante produce error permanente en posición.
Con acción integral (): la integral elimina el error en régimen estacionario → rechazo completo de perturbaciones constantes de torque.
Sintonización: método de asignación de polos
Los parámetros del controlador se determinan por sintonización en serie, imponiendo igual frecuencia para los tres polos dominantes:
Polinomio característico y ganancias del controlador
El denominador de las funciones de transferencia define el polinomio característico del sistema controlado:
El polinomio característico deseado para el sistema de tercer orden, en función de los parámetros de diseño:
Igualando coeficiente a coeficiente y usando los valores nominales de ​, se obtienen las ganancias del controlador PID:
, ,
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 71
Controlador PID externo — Polos y estabilidad
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 52 / ~75
El polinomio característico del sistema en lazo cerrado es de 3° orden. Se analiza el movimiento de los polos cuando varía con la carga:
Condición | [kg·m²] | Polo 1 [rad/s] | Polo 2,3 [rad/s]
Mínimo / Nominal ( = 0) | 1.978×10⁻⁵ | −800 + 0i | −600 ± 529.15i
Máximo ( = 1.5 kg) | 4.583×10⁻⁵ | −438.22 + 0i | −212.63 ± 677.65i
 |  | Polo 1 [rad/s] | Polo 2,3 [rad/s]
 | 1.978×10⁻⁵ | −800 + 0i | −600 ± 529.15i
 | 4.583×10⁻⁵ | −438.22 + 0i | −212.63 ± 677.65i
Todos los polos tienen parte real negativa → sistema estable en todo el rango de operación
Con mayor carga (mayor ): los polos se acercan al eje imaginario → respuesta más lenta y con mayor amortiguamiento
El lazo de corriente (~5000 rad/s) es ~6× más rápido que el PID (~800 rad/s)
FIGURA: Figura 35— Polos a lazo abierto vs PID vs lazo de corriente
FIGURA: Figura 36— Controlador PID
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 72
Set-point de posición
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 53 / ~75
El set-point transforma la consigna articular q*(t) del efector final en la referencia de posición θ*m(t) del eje motor a través de la relación de transmisión r, y genera la referencia de velocidad ω*m(t):
,
A diferencia de lo que ocurre con las variables medidas, esta derivación no introduce ruido en el sistema, dado que se opera sobre señales de referencia generadas internamente y no sobre señales físicas ruidosas. Por ello, es admisible calcular la consigna de velocidad directamente como la derivada de la consigna de posición sin necesidad de filtrado adicional.
FIGURA: Figura 37— Set-point de posición y velocidad
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 73
Observador de estado de orden reducido
Estimación de velocidad desde posición medida

## Slide 74
Observador de estado — Modelo y diseño
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 55 / ~75
Solo se dispone del encoder de posición . Se diseña un observador de orden reducido que permita estimar la velocidad angular del motor (las corrientes y se miden directamente). Tomando el modelo mecánico desacoplado, tenemos:
En forma de estado:
, ,
El observador de estado se plantea entonces como un modelo dinámico que utiliza la entrada conocida del sistema y la diferencia entre la salida medida y la salida estimada para corregir el estado calculado. Su expresión es:
,
Asumiendo un comportamiento ideal del observador, es decir, coincidencia entre el modelo utilizado y la dinámica real de la planta, y considerando además condición inicial estimada nula, puede reescribirse el modelo del observador como:
, ⇨
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 75
Observador de estado — Modelo y diseño
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 55 / ~75
Entonces debemos seleccionar ​ y de modo de imponer una dinámica conveniente para el error de estimación. La matriz asociada resulta:
⇨
Igualando término a término entre el polinomio característico del observador y el polinomio deseado, se obtienen las ganancias buscadas:
,
FIGURA: Figura 38— Observador de estado de orden reducido
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 76
Simulación en tiempo continuo
Seguimiento de consigna · Rechazo a perturbaciones

## Slide 77
Seguimiento de consigna — Posición y velocidad
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 57 / ~75
Consigna trapezoidal de posición: La referencia de entrada se define como una trayectoria articular con perfil trapezoidal de posición, de modo de imponer transiciones suaves de velocidad y evitar exigencias dinámicas excesivas sobre el accionamiento. Además, debido al set-point, sabemos que:
FIGURA: Figura 40— Consigna
FIGURA: Figura 41— Comparación y observador
FIGURA: Figura 42— Figura 42: Detalle en
Puede observarse que la salida real reproduce con muy buen ajuste el perfil trapezoidal de referencia, sin error apreciable en régimen y con diferencias mínimas respecto de la señal estimada.
También se aprecia un sobre pico pequeño en la respuesta de posición, acompañado por una oscilación amortiguada de corta duración.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 78
Seguimiento de consigna — Posición y velocidad
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 57 / ~75
FIGURA: Figura 43— Comparación y observador
FIGURA: Figura 44— Detalle en
Se observa que la velocidad del eje motor sigue adecuadamente la referencia , reproduciendo los cambios escalonados impuestos por el perfil trapezoidal de posición. La señal estimada presenta una evolución prácticamente coincidente con la velocidad real, lo que confirma el buen desempeño del observador.
Además, en el detalle se evidencia la presencia de un transitorio más pronunciado que en el caso de la posición. En particular, se observa un sobre pico negativo significativo seguido de una rápida recuperación hacia el valor de referencia. Este comportamiento es esperable debido a la naturaleza derivativa de la velocidad respecto de la posición.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 79
Seguimiento de consigna — Variables eléctricas y torque
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 57 / ~75
FIGURA: Figura 45— Torque motor
FIGURA: Figura 46— Corrientes
FIGURA: Figura 47— Tensiones
FIGURA: Figura 48— Temperatura del estator
Al estar definida en posición con cambios bruscos en su pendiente, la referencia introduce exigencias dinámicas elevadas que el sistema intenta seguir en tiempos muy reducidos.
Se observan respuestas transitorias intensas en las variables eléctricas y mecánicas, particularmente en las corrientes, las tensiones y el par desarrollado. Estos picos alcanzan valores superiores a los niveles nominales.
El modelo no incorpora saturación de tensión ni corriente — en una implementación real, el convertidor limitaría estas magnitudes, modificando la respuesta observada.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 80
Rechazo a perturbaciones
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 59 / ~75
Se aplica un escalón de par resistente = −5 N·m en t=5s y luego +5 N·m en t=10s (cambio de signo — condición más exigente).
Análisis de resultados:
El controlador compensa eficazmente la variación de carga — el error transitorio es acotado y rápidamente amortiguado
Aparece un error de estado estacionario frente a constante — el observador básico no tiene acción integral
La señal estimada sigue consistentemente la posición real sin discrepancias significativas
El instante t=10s (cambio de signo de la carga) genera el transitorio más exigente
Incorporar acción integral al observador para eliminar el error estacionario
FIGURA: Figura 49— Perturbación
FIGURA: Figura 50— Respuesta con error de estado estacionario
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 81
Verificación de desempeño y mejoras
Consigna suavizada · Observador integral · Análisis térmico · Sensores no ideales · Modulador no ideal

## Slide 82
Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 61 / ~75
Las exigencias dinámicas asociadas a dicha referencia resultan excesivas. En particular, los cambios bruscos en la pendiente de la trayectoria generan transitorios severos en las variables eléctricas y mecánicas del accionamiento.
 | Especificaciones de operación |  | Valores de simulación | 
 | Régimen continuo | Valor pico | Régimen continuo | Valor pico
Torque (caja) |  |  |  | 
Velocidad angular (caja) |  |  |  | 
Velocidad angular (motor) |  |  |  | 
Corriente (estator) |  |  |  | 
Tensión de Fase (estator) |  |  |  | 
 | Especificaciones de operación |  | Valores de simulación | 
 | Régimen continuo | Valor pico | Régimen continuo | Valor pico
Torque (caja) |  |  |  | 
Velocidad angular (caja) |  |  |  | 
Velocidad angular (motor) |  |  |  | 
Corriente (estator) |  |  |  | 
Tensión de Fase (estator) |  |  |  | 
A partir de este análisis, se concluye que resulta necesario reemplazar la referencia de posición articular por una consigna de velocidad con perfil trapezoidal. De este modo, se busca suavizar la evolución temporal de la referencia, reducir las discontinuidades que excitan al sistema y obtener valores de corriente y tensión más compatibles con las restricciones de operación establecidas.
FIGURA: Figura 51— Perfil de velocidad
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 83
Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 61 / ~75
FIGURA: Figura 52— Velocidad angular real vs observada vs consigna
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 84
Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 61 / ~75
FIGURA: Figura 53— Posición angular real vs observada vs consigna
FIGURA: Figura 54— Detalle de posición angular
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 85
Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 61 / ~75
FIGURA: Figura 55— Torque motor
FIGURA: Figura 56— Corrientes
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 86
Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 61 / ~75
FIGURA: Figura 57— Tensiones
FIGURA: Figura 58— Temperatura del estator
Esta modificación permite reducir significativamente las amplitudes de las variables, manteniéndolas dentro de los límites operativos del sistema. Asimismo, se observa que la temperatura, que previamente superaba los 56 °C, ahora se mantiene por debajo de los 41 °C, lo cual se explica por la disminución en los niveles de corriente.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 87
Observador con acción integral
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 62 / ~75
Tenemos un error en régimen permanente frente a perturbaciones de torque ​. El observador tiene un comportamiento equivalente a un controlador tipo PD, ya que su acción depende del estado estimado y de su derivada. Se incorpora una acción integral en el diseño del observador. se define una nueva variable de estado , asociada a la integración del error de estimación:
,
La acción integral se introduce a través de una nueva entrada:
La entrada del sistema está compuesta por dos términos: la consigna de torque y la contribución de la acción integral
,
El polinomio ahora de tercer orden, y con sus polos en :
,
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 88
Observador con acción integral
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 62 / ~75
FIGURA: Figura 59— Observador de estados con acción integral
FIGURA: Figura 60— Posición con observador de estados con acción integral. Detalle en .
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 89
Comportamiento térmico a largo plazo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 63 / ~75
Se analiza la evolución de la temperatura del estator en un intervalo de 300 s, considerando la aplicación cíclica de la consigna de velocidad trapezoidal previamente definida, y sin incluir perturbaciones de carga .
FIGURA: Figura 61— Evolución de temperatura con duración de
FIGURA: Figura 62— Temperatura del estator con carga cíclica con duración de
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 90
Comportamiento térmico a largo plazo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 63 / ~75
FIGURA: Figura 63— con carga de en el extremo, sin perturbación de carga
FIGURA: con carga de en el extremo, con perturbación de carga
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 91
Comportamiento térmico a largo plazo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 63 / ~75
Conclusiones y acciones correctivas:
Sin perturbación de carga, la temperatura crece progresivamente pero se estabiliza por debajo de los 48 °C en 20 ciclos, manteniéndose dentro de condiciones térmicas aceptables.
Al introducir una perturbación de carga cíclica, la temperatura continúa incrementándose hasta estabilizarse cerca del límite máximo admisible (~30 ciclos).
Con carga máxima en el extremo del brazo, la temperatura supera el límite admisible, lo que representa una condición de operación insegura.
Medidas para garantizar operación segura:
Limitar o evitar perturbaciones de carga sostenidas
Modificación en la consigna de velocidad
Incorporar un mecanismo de refrigeración
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 92
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
Se reemplaza el modelo ideal de medición por modelos equivalentes aproximados con comportamiento de filtro pasa bajos y ganancia unitaria, formulados en el espacio de estados.
Sensor | Tipo de filtro | Parámetros iniciales | Parámetros finales adoptados
Posición | PB 2° orden, ζ=1 | = 2000 rad/s | = 6000 rad/s
Corrientes | PB 2° orden, ζ=1 | = 6000 rad/s | = 18000 rad/s
Temperatura Ts° | PB 1° orden | τ = 20 s | τ = 0.05 s
Sensor | Tipo de filtro | Parámetros iniciales | Parámetros finales adoptados
 | PB 2° orden, ζ=1 |  | 
 | PB 2° orden, ζ=1 |  | 
Temperatura Ts° | PB 1° orden | τ = 20 s | τ = 0.05 s
Posición: ≥ 6000 rad/s no muestra diferencias apreciables → no se requiere mayor resolución
Corriente: = 18000 rad/s ofrece buena respuesta sin necesidad de valores más altos
Temperatura: variable más afectada; τ = 0.05 s necesario para rastrear señal; para detectar máximos τ puede ser mayor
Un filtro pasa bajo de segundo orden con ganancia unitaria puede describirse mediante la función de transferencia:
El modelo en variables de estado queda expresado como:
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 93
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
FIGURA: Figura 63— Sensor no ideal genérico
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 94
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
Por otro lado, el sensor de temperatura se modela mediante un sistema de primer orden, que permite representar su dinámica térmica con una única constante de tiempo. La ecuación diferencial adoptada es:
Donde es la temperatura medida por el sensor, es la temperatura real aplicada y es la constante de tiempo del sensor.
FIGURA: Figura 65— Sensor de temperatura
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 95
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
FIGURA: Figura 66— Bloques de sensores no ideales
Para, y , se obtienen las siguientes gráficas:
FIGURA: Figura 67— Curvas de posición con
FIGURA: Figura 68— Curvas de velocidad con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 96
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
Se observa que el tiempo de simulación alcanzado es del orden de , debido a inestabilidades numéricas causadas por la rigidez del modelo: coexistencia de dinámicas muy rápidas y muy lentas que obligan al solver a usar pasos de integración extremadamente pequeños. Los filtros de sensores con parámetros iniciales no logran capturar adecuadamente las dinámicas rápidas, agravando el problema.
Solución propuesta: incrementar las frecuencias de corte de los sensores, duplicando y triplicando ​en posición y corriente, y reduciendo la constante de tiempo τ del sensor de temperatura para mitigar la rigidez y extender el tiempo de simulación estable.
FIGURA: Figura 69— Curvas de corriente con
FIGURA: Figura 70— Curva de temperatura con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 97
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
FIGURA: Figura 71— Curvas de posición con
Al comparar con la frecuencia , no notamos diferencias apreciables, por lo que no exige mayor resolución.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 98
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
FIGURA: Figura 72— Curvas de velocidad con
FIGURA: Figura 73— Curvas de velocidad con
Para el caso de la velocidad, se nota una leve mejora en la estabilidad al triplicar la frecuencia.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 99
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
FIGURA: Figura 74— Curva de temperatura con
La temperatura resulta ser la variable más afectada por la dinámica del sensor, lo cual se evidencia claramente en los resultados de simulación. Para lograr un seguimiento adecuado de la señal, sería necesario adoptar valores de constante de tiempo considerablemente pequeños, lo que implica un sensor con respuesta muy rápida.
El aspecto más relevante es el correcto seguimiento de los valores máximos de temperatura. Para este objetivo, no resulta imprescindible una constante de tiempo tan reducida, lo que permite emplear sensores más simples y de menor costo.
FIGURA: Figura 75— Curva de temperatura con
FIGURA: Figura 76— Curva de temperatura con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 100
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 64 / ~75
FIGURA: Figura 77— Curvas de corriente con
Para el caso de frecuencia duplicada, la señal presenta valores pico a pico ligeramente más pronunciados respecto al caso en que la frecuencia se triplica. No obstante, las diferencias entre ambos escenarios no resultan significativas.
En consecuencia, puede concluirse que no es estrictamente necesario incrementar excesivamente la frecuencia de corte de los sensores de corriente y posición, siendo posible optar por dispositivos de menor precisión sin comprometer de forma relevante el desempeño global.
FIGURA: Figura 78— Curvas de corriente con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 101
Modulador trifásico de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
Se adopta un modelo aproximado que incluye dos efectos principales: la saturación de tensión y la dinámica asociada al proceso de modulación, la cual se modela mediante un filtro pasa bajos. Las tensiones trifásicas de salida , se encuentran limitadas por la siguiente condición de saturación:
,
Esta restricción asegura que las tensiones de salida permanezcan dentro de los límites físicos impuestos por la modulación trifásica.
Adicionalmente, cada una de las tensiones de fase se modela mediante un filtro pasa bajos de segundo orden con ganancia unitaria, de forma análoga a lo realizado para los sensores no ideales. Este filtro permite representar la dinámica del modulador, introduciendo un retardo y limitando el ancho de banda de las tensiones aplicadas.
Para dicho modelo se adoptan los siguientes parámetros:
Frecuencia natural:
Factor de amortiguamiento:
FIGURA: Figura 79— Modulador de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 102
Modulador trifásico de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
FIGURA: Figura 80— Curvas de posición con
FIGURA: Figura 81— Curvas de posición con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 103
Modulador trifásico de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
FIGURA: Figura 82— Curvas de velocidad con
FIGURA: Figura 83— Curvas de velocidad con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 104
Modulador trifásico de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
FIGURA: Figura 84— Curvas de con
FIGURA: Figura 85— Curvas de con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 105
Modulador trifásico de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
FIGURA: Figura 86— Curvas de con
FIGURA: Figura 87— Curvas de con
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 106
Modulador trifásico de tensión no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
Conclusiones:
Con la frecuencia inicial del modulador, el sistema presenta comportamiento inestable. El modulador no logra seguir las variaciones de las tensiones de referencia, por lo que la planta recibe valores incorrectos en sus entradas.
Al incrementar la frecuencia natural del modulador se obtiene una mejora significativa: el modulador sigue con mayor fidelidad las tensiones de referencia, logrando una representación más precisa de la dinámica real.
Condición necesaria para el correcto funcionamiento: el modulador debe poseer una dinámica considerablemente más rápida que la del resto del sistema. Se obtiene un desempeño adecuado para valores de frecuencia del orden del triple de la inicial.
En caso de contar con sensores no ideales, es necesario que el modulador presente una frecuencia aún mayor para compensar las limitaciones introducidas por estos.
Con sensores ideales, basta con que el modulador sea suficientemente más rápido que la planta.
Con sensores no ideales (dinámica más lenta), el modulador debe operar a una frecuencia aún mayor para compensar las limitaciones introducidas por estos y garantizar estabilidad.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 107
Sistema completo en tiempo continuo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 65 / ~75
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
FIGURA: Figura 88— Sistema completo continuo

## Slide 108
Diseño final y discretización
Sistema continuo completo · Tustin · Validación del controlador discreto

## Slide 109
Sistema continuo completo — Parámetros finales del controlador
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 67 / ~75
El controlador completo integra, en orden, los bloques desarrollados a lo largo del trabajo: set-point, observador aumentado con acción integral, PID externo, modulador de torque y lazos de corriente. Todos los parámetros se conservan sin modificación al pasar a tiempo discreto. Resumen de parámetros:
Bloque | Parámetros
PID externo | 
Observador aumentado | 
Lazo de corriente | 
Sensor de posición | 
Sensor de corriente | 
Sensor de corriente | 
Modulador de tensión | 
Bloque | Parámetros
PID externo | 
Observador aumentado | 
Lazo de corriente | 
Sensor de posición | 
Sensor de corriente | 
Sensor de corriente | 
Modulador de tensión | 
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 110
Discretización — Método de Tustin y período de muestreo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 68 / ~75
Se toma el siguiente periodo de muestreo para minimizar errores de reconstrucción y estimación en el observador:
,
Método de Tustin:
A diferencia del método de Euler hacia adelante o hacia atrás, Tustin preserva la estabilidad del sistema continuo en el discreto y mantiene la frecuencia natural sin distorsión.
Este valor garantiza que todos los modos dinámicos relevantes del sistema queden representados fielmente en tiempo discreto.
Cabe destacar que los polos del observador ( ) y del PID externo () son considerablemente más lentos que el lazo de corriente, por lo que la elección de ​ basada en este último resulta suficientemente conservadora para todo el sistema.
El método de Tustin reemplaza cada integración continua por la regla trapezoidal:
FIGURA: Figura 89— Integrador por trapecios
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 111
Discretización — Método de Tustin y período de muestreo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 68 / ~75
Ecuaciones en diferencias:
En el bloque Set-point, la consigna de velocidad se obtiene por diferencias finitas sobre la referencia (no requiere filtrado):
El bloque PID externo, definiendo como la integración del error de velocidad e como su segunda integración:
FIGURA: Figura 90— Set-point Discretizado
FIGURA: Figura 91— PID externo discretizado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 112
Discretización — Método de Tustin y período de muestreo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 68 / ~75
El bloque del Observador, aplicando Tustin a la forma expandida, con:
FIGURA: Figura 92— Observador aumentado discretizado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 113
Discretización — Método de Tustin y período de muestreo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 68 / ~75
Las especificaciones finales del sistema discreto quedan resumidas en la siguiente tabla:
Componente | Especificación
Sensor de posición | 
Sensor de corriente | 
Sensor de temperatura | 
Modulador de tensión | 
Período de muestreo | 
Componente | Especificación
Sensor de posición | 
Sensor de corriente | 
Sensor de temperatura | 
Modulador de tensión | 
Período de muestreo | 
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 114
Sistema completo discretizado — Resultados y validación
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 69 / ~75
FIGURA: Figura 93— Sistema completo discreto
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 115
Resultados con controlador discreto
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 69 / ~75
FIGURA: Figura 94: Curvas de posición con controlador discreto
FIGURA: Figura 95: Curvas de velocidad con controlador discreto
FIGURA: Figura 96: Curvas de corrientes con controlador discreto
FIGURA: Figura 97: Curvas de tensiones con controlador discreto
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 116
Resultados con controlador discreto
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 69 / ~75
FIGURA: Figura 94: Curvas de posición con controlador discreto
FIGURA: Figura 95: Curvas de velocidad con controlador discreto
FIGURA: Figura 98: Torque con controlador discreto
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 117
Modelo final codificado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 69 / ~75
Diagrama de bloques final con la implementación codificada del controlador externo. Esta implementación reemplaza la estructura gráfica del controlador por un algoritmo secuencial ejecutado en cada período de muestreo , utilizando variables persistentes para almacenar los estados internos del sistema. De esta forma, se emula el comportamiento de un controlador digital implementado en un microcontrolador o DSP.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 118
Estructura del algoritmo de control
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 69 / ~75
Observador de estado aumentado: Estima , y realiza la acción integral a partir de la medición de posición
Generación de referencias: Selecciona modo de velocidad / modo posición, con integración o derivación discreta según corresponda
Controlador externo PID: Opera sobre el error de velocidad y genera la referencia de torque
Actualización del observador: Corrige los estados estimados con el error de observación.
Modulador de torque: Calcula a partir del modelo mecánico y electromagnético
Modulador de corriente + desacople: Reguladores proporcionales por eje y compensación de términos cruzados
Todas las integraciones discretizadas con método de Tustin. Estados internos almacenados en variables persistentes.
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 119
Resultados del modelo codificado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 69 / ~75
El comportamiento del controlador implementado en texto estructurado fue validado comparando sus resultados con los obtenidos previamente mediante el modelo en bloques de Simulink.
FIGURA: Figura 100: Figura 96: Curvas de posición controlador discreto codificado
FIGURA: Figura 102: Torque con controlador discreto codificado
FIGURA: Figura 101: Curvas de velocidad con controlador discreto codificado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica

## Slide 120
Referencias
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica | 71 / ~75
[1] G. Julián. Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes. UNCuyo, Ing. en Mecatrónica, 2024.
[2] G. Julián. Guía de trabajo — Proyecto Global Integrador. UNCuyo, 2024.
[3] P. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, S. Pekarek. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. 3ª ed. Wiley-IEEE Press, 2013.
[4] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeni. Feedback Control of Dynamic Systems. 7ª ed. Pearson, 2015.
[5] K. Ogata. Ingeniería de Control Moderna. 5ª ed. Prentice Hall, 2010.
[6] K. M. Lynch, F. C. Park. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017.
[7] MathWorks. MATLAB/Simulink R2024b Documentation. www.mathworks.com
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica