## Slide 1
Automática y Máquinas Eléctricas
Proyecto Global Integrador — 2025
UNCuyo — Ingeniería en Mecatrónica
Control de Accionamiento de CA con
Motor Síncrono de Imanes Permanentes (PMSM)
Control vectorial de movimiento — Manipulador robótico de 1 GDL
Juan Stella — Leg. 12552 Juan Francisco Huertas — Leg. 12620
9 de Abril de 2026

## Slide 2
Contenidos
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
2 / 67
1
Presentación del sistema físico
PMSM, caja reductora, carga mecánica, inversor, sensores
2
Modelado: subsistema mecánico
Carga + transmisión + motor → modelo equivalente referido al eje motor
3
Modelado: subsistema electromagnético
Transformada de Park, ecuaciones en coordenadas qd0r
4
Modelado: subsistema térmico
Pérdidas Joule, balance energético, ecuación diferencial de Ts
5
Modelo global NL → LPV → LTI equivalente
Linealización, restricciones, ley de control mínima
6
Análisis del modelo LTI
Estabilidad, observabilidad, controlabilidad, FdT
7
Respuesta dinámica a lazo abierto
Simulación temporal, torque-velocidad, 4 cuadrantes
8
Modulador de torque equivalente
Desacople, lazos PI de corriente, consigna de torque
9
Controlador externo PID + Observador
Diseño por asignación de polos, set-point trapezoidal
10
Simulación en tiempo continuo
Seguimiento de consigna, rechazo a perturbaciones
11
Desempeño y mejoras
Obs. integral, análisis térmico, sensores y modulador no ideales
12
Diseño final y discretización (Tustin)
Período de muestreo, ecuaciones en diferencias, validación
13
Conclusiones

## Slide 3
Presentación del sistema físico
PMSM · Caja reductora · Carga mecánica · Inversor · Sensores
3 / 67

## Slide 4
Partes del accionamiento
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
4 / 67
Máquina Eléctrica PMSM
Estator simétrico y equilibrado — bornes de fase abc accesibles
Conexión estrella con neutro flotante (no accesible)
Excitación por imanes permanentes en el rotor
Carga Mecánica
Brazo manipulador robótico de 1 GDL (articulación rotacional)
Eje horizontal sometido a acción de la gravedad
Masa del brazo m = 1 kg | Carga útil ml ∈ [0, 1.5] kg
Posición q(t) ≡ θl(t) medida desde vertical, positivo en sentido horario
Caja reductora planetaria
Relación de reducción r = 120:1
Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional
Inercia y pérdidas internas reflejadas al eje del motor
Inversor trifásico de 4 cuadrantes
Fuente ideal de CC + puente trifásico PWM
Modelo promediado: modulador ideal de tensión trifásica vectorial
Parámetros ajustables: módulo Vsl(t) y frecuencia ωe(t)
Tensión máxima de línea: Vsl ∈ [0, 48] V CA rms
Frecuencia: fe ∈ [-330, +330] Hz (determina sentido de giro)
Sensores (inicialmente ideales): posición θm, corrientes iabc, temperatura Ts

## Slide 5
Parámetros nominales del PMSM
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
5 / 67
Parámetro | Símbolo | Valor nominal
Pares de polos magnéticos | Pp | 3 pares
Flujo magnético de imanes (espiras estator) | λ'm | 0.016 Wb·t
Inductancia eje cuadratura | Lq | ≈ 5.8 mH
Inductancia eje directo | Ld | ≈ 6.6 mH
Inductancia de dispersión | Lls | ≈ 0.8 mH
Resistencia de estator | Rs | ≈ 1.02 Ω @ Ts,REF = 20°C
Coef. aumento de Rs con temperatura | αcu | 3.9 × 10⁻³ /°C
Momento de inercia (motor + caja) | Jm | ≈ 1.4 × 10⁻⁴ kg·m²
Amortiguamiento viscoso (motor + caja) | bm | ≈ 15 × 10⁻⁶ N·m/(rad/s)
Velocidad nominal | nm | 6600 rpm = 691.15 rad/s
Corriente nominal (régimen continuo) | Is,nom | 0.4 A CA rms
Corriente máxima (pico) | Is,max | 2.0 A CA rms
Tensión nominal de línea | Vsl,nom | 30 V CA rms

## Slide 6
Modelado del sistema físico a lazo abierto
Subsistemas mecánico · electromagnético · térmico
6 / 67

## Slide 7
Carga mecánica — Modelo dinámico
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
7 / 67
Modelo no lineal con parámetros variables, referido al eje de salida de la caja reductora:
Parámetros:
;
→

## Slide 8
Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
8 / 67
Caja reductora (modelo equivalente rígido):
Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional, sin pérdidas internas.
Subsistema mecánico del motor PMSM:
Rotor referido al estator — parámetros concentrados:
Modelo mecánico equivalente completo (referido al eje del motor):

## Slide 9
Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
8 / 67
FIGURA: Figura 2 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema mecánico

## Slide 10
Subsistema electromagnético — Transformada de Park
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
9 / 67
El PMSM es síncrono: la velocidad del rotor coincide con la del campo magnético rodante.
La Transformada de Park convierte el sistema trifásico estacionario abc a un sistema rotante qd0r. Las señales sinusoidales en abc se transforman en variables aproximadamente constantes en régimen permanente, facilitando el diseño del control.
FIGURA: Figura 3 — Bloques Simulink de la transformada de Park directa e inversa

## Slide 11
Subsistema electromagnético — Transformada de Park
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
9 / 67
Balance de tensiones del estator en coordenadas qd0r:
Nótese el acoplamiento cruzado entre ejes q y d a través de ωm(t). La resistencia Rs varía con la temperatura:
Despejando las derivadas de las corrientes y aplicando ≡ 0 (neutro flotante):
Torque electromagnético:
Para el PMSM con Ld ≈ Lq, el torque depende principalmente de iqs^r (torque de imanes). El término (Ld−Lq)·ids^r es el torque de reluctancia.

## Slide 12
Subsistema electromagnético — Modelo en espacio de estados
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
10 / 67
FIGURA: Figura 4 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema electromagnético

## Slide 13
Subsistema térmico del estator
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
11 / 67
Modelo de primer orden que representa el comportamiento térmico del bobinado del estator. Se consideran únicamente las pérdidas resistivas por efecto Joule (se desprecian pérdidas magnéticas en el núcleo). La transferencia de calor al ambiente se modela por conducción y convección natural sin ventilación forzada.
Potencia disipada por efecto Joule (en coordenadas qd0):
Balance energético en el bobinado — la potencia de pérdidas = energía almacenada + energía disipada al ambiente:
Parámetros del modelo térmico:
Capacitancia térmica del estator:
Resistencia térmica estator-ambiente:
Constante de tiempo térmica:
Temperatura máxima admisible:

## Slide 14
Subsistema térmico del estator
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
11 / 67
FIGURA: Figura 5 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema térmico

## Slide 15
Inversor trifásico y sensores — Modelo global no lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
12 / 67
Inversor trifásico (modelo promediado):
Modulador ideal de tensión trifásica vectorial: aplica tensiones sinusoidales equilibradas de secuencia positiva abc con módulo y frecuencia ajustables por PWM.
Sensores (inicialmente ideales):
Encoder: posición angular — absoluta, multi-vuelta
Sensores de corriente: — en salida del inversor
Sensor de temperatura: — embebido en bobinado
Modelo ideal: (ganancia unitaria, BW infinito)
Modelo global no lineal — orden 5+1:
Estado:
Control:
Perturbación:
Salida:
El modelo es no lineal por: (1) productos entre variables en el torque electromagnético, (2) acoplamiento ωm en las ecuaciones eléctricas, (3) sin(θl) en la carga gravitatoria.
Reemplazando la expresión del torque electromagnético en las ecuaciones del sistema mecánico:

## Slide 16
Inversor trifásico y sensores — Modelo global no lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
12 / 67
Se combinan las ecuaciones correspondientes a los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico ya desarrollados, obteniéndose el siguiente modelo dinámico no lineal para el sistema físico completo:

## Slide 17
Inversor trifásico y sensores — Modelo global no lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
12 / 67
FIGURA: Figura 7 — Diagrama de bloques Simulink del sistema físico completo

## Slide 18
Modelo LTI equivalente y análisis
13 / 67

## Slide 19
Linealización jacobiana — Modelo LPV
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
14 / 67
El sistema es no lineal por acoplamientos entre variables de estado y entre ejes d-q. Para usar herramientas de control lineal, se descompone cada variable en un punto de operación cuasi-estacionario y una perturbación de pequeña magnitud:
Entonces, el sistema no lineal queda expresado como:
Aproximando mediante serie de Taylor truncada a 1° orden:
El modelo puede descomponerse en dos componentes:

## Slide 20
Linealización jacobiana — Modelo LPV
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
14 / 67
1. Espacio de puntos de operación (NL, lentamente variable):
2. Modelo de pequeñas desviaciones Δx(t) (LPV — matrices A(p) y B(p) varían con el punto de operación):
A diferencia del LTI, en el LPV las matrices jacobianas A y B dependen del punto de operación (X0,U0). El modelo LPV representa fielmente el comportamiento real pero no permite diseño directo por herramientas lineales.

## Slide 21
Linealización jacobiana — Modelo LPV
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
14 / 67
A diferencia del LTI, en el LPV las matrices jacobianas A y B dependen del punto de operación (X0,U0). El modelo LPV representa fielmente el comportamiento real pero no permite diseño directo por herramientas lineales.
Considerando la dependencia térmica de la resistencia de estator , el sistema de ecuaciones en variables de estado queda estructurado mediante los siguientes vectores y :

## Slide 22
Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
15 / 67
Se aplican tres hipótesis para obtener un modelo LTI con matrices A y B constantes:
1. Ley de control mínima: (FOC)
Desacopla el control del flujo (eje d) del control de torque (eje q). Todo el torque lo produce .
2. Desacople térmico
Se desprecia la variación de Rs con Ts dentro del modelo eléctrico. El subsistema térmico se modela como independiente (sin realimentación hacia las ecuaciones eléctricas).
3. Corriente homopolar nula =0
Por neutro flotante y sistema equilibrado: Aplicando transformada de Park: → .

## Slide 23
Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
15 / 67
2. Desacople térmico
Aplicando las hipótesis de simplificación , desacople térmico, y eliminación de la componente homopolar) al modelo global no lineal, se obtiene un modelo reducido que evita productos entre variables de estado y resulta adecuado para representar el comportamiento dinámico principal del accionamiento en torno al punto de operación.

## Slide 24
Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
15 / 67
2. Desacople térmico
FIGURA: Figura 8 Sistema completo LTI

## Slide 25
Ley de control mínima
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
16 / 67
Para garantizar que se cumpla la condición , es necesario imponer una ley de control sobre las variables manipuladas:
FIGURA: Figura 9 — Modelo global NL con ley de control minima en eje d
De este modo, no se considera una variable manipulable directamente.

## Slide 26
Modelo de la dinámica residual
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
16 / 67
Debemos analizar el comportamiento del sistema cuando tenemos
Esto es una ecuación a un sistema lineal e primer orden, con solución analítica:
La corriente presenta un decaimiento exponencial determinado por la constante de tiempo eléctrica ​​. Esto implica que, aun cuando la condición inicial no sea exactamente nula, la componente directa tenderá naturalmente a extinguirse con el tiempo.
Partiendo de la ecuación diferencial del eje , podemos despejar :

## Slide 27
Modelo de la dinámica residual
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
16 / 67
FIGURA: Figura 10 — Modelo global NL con ley de control minima en eje d y q

## Slide 28
Modelo LTI equivalente aumentado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
16 / 67
De este modo, nuestro sistema simplificado lineal e invariante en el tiempo presenta un error transitorio, que resulta despreciable en régimen forzado. Agregando la dinámica residual y despreciando el mencionado acoplamiento se obtienen las ecuaciones del modelo completo LTI equivalente aumentado:

## Slide 29
Modelo LTI equivalente aumentado
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
16 / 67
FIGURA: Figura 11— Sistema LTI equivalente aumentado

## Slide 30
Funciones de transferencia y análisis de estabilidad
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
17 / 67
Aplicando Laplace al modelo LTI simplificado (condiciones iniciales nulas):
📐 ECUACIÓN: G_Vqs(s) = Θm(s)/Vqs^r(s) = (3/2)·Pp·λ'm / [Jeq·Lq·s³ + (Jeq·Rs+beq·Lq)·s² + (beq·Rs + (3/2)·Pp²·λ'm²)·s] [Ec. 49]
📐 ECUACIÓN: G_Tl(s) = Θm(s)/(Tl(s)/r) = −(sLq+Rs)/r / [denominador anterior] [Ec. 50]
Polos a lazo abierto:
📐 ECUACIÓN: s1 = 0 (integrador de posición) s2,3 = σ ± jω (par complejo conjugado) s4 = −Rs/Ld (polo eléctrico eje d) [Ec. 52]
Frecuencia natural y amortiguamiento (dependen de Rs, Jeq, beq):
Condición | ωn [rad/s] | ζ
Rs = 1.10 Ω (40°C), params nominales | 174.15 | 0.547
Rs = 1.40 Ω (115°C), params nominales | 174.31 | 0.695
Jeq,beq mínimos (Rs @ 40°C) | 174.09 | 0.547
Jeq,beq máximos (Rs @ 40°C) — ml=1.5 kg | 114.46 | 0.830
Jeq,beq máximos (Rs @ 115°C) | 114.58 | 1.054 — sobreamed.

## Slide 31
Observabilidad y Controlabilidad del modelo LTI
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
18 / 67
Análisis de Observabilidad — Criterio de Kalman
Salida medida: y(t) = θm(t) (posición angular). Se construye la matriz de observabilidad O = [C; CA; CA²; ...]ᵀ de orden 5×5.
Resultado: rango(O) = 5 → det(O) ≠ 0 → SISTEMA COMPLETAMENTE OBSERVABLE desde la posición.
Todos los estados (θm, ωm, iqs^r, ids^r, Ts°) pueden ser estimados a partir de la medición de posición únicamente. Esto habilita el diseño de un observador de Luenberger de orden reducido.
Análisis de Controlabilidad — Criterio de Kalman
Entradas de control: u(t) = [vqs^r(t), vds^r(t)]. Se construye la matriz de controlabilidad C = [B, AB, A²B, ...] de orden 5×10.
Resultado: rango(C) = 5 → SISTEMA COMPLETAMENTE CONTROLABLE desde las tensiones vqs^r y vds^r.
Es posible asignar arbitrariamente todos los polos del sistema en lazo cerrado mediante realimentación de estado.
Conclusión: El sistema LTI equivalente es completamente observable (desde θm) y controlable (desde vqs^r, vds^r). Esto habilita el diseño riguroso del observador de Luenberger y del controlador por realimentación de estado.

## Slide 32
Respuesta dinámica a lazo abierto
Simulación del modelo NL · 4 cuadrantes · LTI vs NL
19 / 67

## Slide 33
Respuesta dinámica a lazo abierto — Descripción de la simulación
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
20 / 67
Se simula el modelo global NL con las siguientes entradas:
Consigna de tensión vqs^r: escalones de ±19.56 V en t = 0.1 s, t = 0.7 s y t = 1.1 s
Perturbaciones de torque de carga Tld: doble pulso ±5 N·m entre t = 0.3–0.9 s y t = 1.3–1.9 s
Condiciones iniciales nulas: θm = ωm = iqs^r = ids^r = 0 , Ts = Tamb = 25°C
🖼 FIGURA: Figura 14 — Entradas: consigna de tensión vqs^r y torque de perturbación Tld
Comportamientos observados:
Al aplicar tensión positiva (t=0.1s): el rotor acelera rápidamente — operación en 1er cuadrante (motorización directa)
Perturbaciones de torque: generan transitorios en la velocidad y cambios de signo en el torque electromagnético
Al anular la tensión (t=0.7s): la velocidad desciende, el torque cambia de signo — 4° cuadrante (frenado regenerativo directo)
Tensión negativa (t=1.1s): inversión del sentido de giro — 2° y 3° cuadrante explorados

## Slide 34
Respuesta dinámica — Posición, velocidad y torque
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
21 / 67
🖼 FIGURA: Figura 15 — θm(t), ωm(t) y Tm(t): respuesta del sistema NL ante escalones de tensión y perturbaciones de carga
Valores de establecimiento de ωm:
t=0.3s: ωm = 403 rad/s (motorización directa)
t=0.7s: ωm = 416 rad/s, Tm = −0.024 N·m (frenado regen.)
t=1.1s: inversión — ωm = −5.9 rad/s transitorio
t=1.1s RP: ωm = −423 rad/s (motorización inversa)
Valores de establecimiento de iqs^r:
t=0.1s RP: iqs^r = 0.285 A
t=0.3s: iqs^r = 1.115 A (compensando carga)
t=0.5s: iqs^r = −0.337 A (carga negativa)
Picos de corriente altos en cambios de tensión

## Slide 35
Respuesta dinámica — Corrientes, temperatura y curvas Tm vs ωm
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
22 / 67
🖼 FIGURA: Figuras 18-20 — Corrientes iqs,ids (coordenadas qd) e iabc (reales) y temperatura Ts del estator
Comportamiento de las corrientes y temperatura:
Picos de corriente en cada cambio de consigna de tensión (t=0.1, 0.7, 1.1s)
Temperatura crece escalonadamente — mayor pendiente durante perturbaciones de carga
Ts no supera 56°C en este ensayo (lejos de Ts,max = 115°C)
🖼 FIGURA: Figura 25 — Curva Tm(t) vs ωm(t): los 4 cuadrantes de operación
El sistema opera en los 4 cuadrantes:
1° Motorización directa | 2° Frenado regen. inverso
3° Motorización inversa | 4° Frenado regen. directo

## Slide 36
Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
23 / 67
🖼 FIGURA: Figuras 21-24 — Comparación LTI vs NL: θm, ωm, Tm, Ts. Las curvas en negro = error entre modelos.
Conclusiones de la comparación:
El modelo LTI reproduce adecuadamente la dinámica del NL en las condiciones consideradas — las discrepancias son pequeñas y acotadas
Las diferencias se concentran en los instantes de cambio de consigna y aplicación de perturbaciones — no en el régimen permanente
A mayor tiempo de simulación, la temperatura y su efecto sobre Rs tienden a separar progresivamente ambas respuestas
Conclusión: la linealización es válida para el rango de operación analizado y las condiciones iniciales impuestas

## Slide 37
Modulador de Torque Equivalente
Control vectorial de corriente · Lazo interno del esquema en cascada
24 / 67

## Slide 38
Modulador de torque — Desacople y diseño de lazos de corriente
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
25 / 67
Objetivo: lograr que vqs^r actúe directamente sobre iqs^r y, por ende, sobre el torque, compensando los acoplamientos electromagnéticos naturales.
Las retroalimentaciones físicas del modelo electromagnético (caídas resistivas y acoplamientos cruzados) se compensan sumando a la consigna de tensión los términos correspondientes:
📐 ECUACIÓN: vqs^r(t) = v*qs^r(t) + Rs(Ts)·iqs^r + [λ'm + Ld·ids^r(t)]·Pp·ωm(t) [Ec. compensación eje q]
📐 ECUACIÓN: vds^r(t) = v*ds^r(t) + Rs(Ts)·ids^r − Lq·iqs^r·Pp·ωm(t) [Ec. compensación eje d]
Resultado del desacople:
📐 ECUACIÓN: diqs^r/dt = (1/Lq)·v*qs^r diids^r/dt = (1/Ld)·v*ds^r [Ec. 57]
Controlador proporcional — Diseño:
Sistema de 1° orden estable con polo en pi = −Ri'/Li. Se ubica el polo en p = −5000 rad/s (BW ≈ 796 Hz):
📐 ECUACIÓN: R'q = 5000·Lq = 29 Ω R'd = 5000·Ld = 33 Ω R'0 = 5000·Lls = 4 Ω
τcc = Lq/R'q ≈ 0.2 ms — la dinámica del lazo de corriente es ≈20× más rápida que la mecánica. Esto valida la hipótesis de la estructura en cascada.
🖼 FIGURA: Figura 34 — Diagrama de bloques Simulink del lazo de corriente (modulador de corriente)

## Slide 39
Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
26 / 67
La consigna de torque total incluye: referencia de torque T'm*(t) + compensación de fricción viscosa + compensación feedforward del torque gravitatorio (anticipa el efecto gravitacional para mejorar la respuesta dinámica):
📐 ECUACIÓN: T*m(t) = T*'m(t) + beq·ωm(t) + (kl·g/r)·sin(θm(t)/r) [Ec. 6]
Despejando la consigna de corriente (ley de control mínima i*ds^r = 0):
📐 ECUACIÓN: i*qs^r(t) = T*m(t) / [(3/2)·Pp·(λ'm + (Ld−Lq)·ids^r(t))]
Con ids^r ≈ 0: i*qs^r ≈ T*m / [(3/2)·Pp·λ'm] → máximo torque por unidad de corriente.
🖼 FIGURA: Figura 35 — Diagrama de bloques Simulink del lazo de torque
🖼 FIGURA: Figura 36 — Diagrama de bloques Simulink del modulador de torque completo (lazo de corriente + desacople)

## Slide 40
Controlador externo PID y Observador de estado
Lazo externo de posición/velocidad · Observador de Luenberger
27 / 67

## Slide 41
Controlador externo de movimiento — Diseño del PID
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
28 / 67
Lazo externo de posición y velocidad. Para evitar derivadores sobre señales ruidosas, se realimenta directamente ωm(t) y la posición se obtiene por integración. Salida del PID: consigna de torque T'm*(t):
📐 ECUACIÓN: T*'m(t) = eω(t)·ba + eθ(t)·Ksa + Ksia·∫eθ(t)dt [Ec. 60]
📐 ECUACIÓN: eθ = θ*m − θm eω = θ̇*m − ωm = eθ·s (Laplace)
Diseño por sintonía serie (ζ=0.75, n=2·ζ+1=2.5, ωpos=800 rad/s):
📐 ECUACIÓN: ba = Jeq·n·ωpos = 0.03957 N·m/(rad/s) Ksa = Jeq·n·ω²pos = 31.656 N·m/rad Ksia = Jeq·ω³pos = 10129.78 N·m/(rad·s)
Condición Jeq | Jeq [kg·m²] | Polo 1 | Polo 2,3
Mínimo / Nominal | 1.978×10⁻⁵ | −800 | −600 ± 529i
Máximo (ml=1.5 kg) | 4.583×10⁻⁵ | −438 | −212 ± 678i
En ambos casos los polos tienen parte real negativa → sistema estable en todo el rango de operación.
🖼 FIGURA: Figura 37 — Diagrama de polos: lazo abierto vs. lazo corriente vs. controlador PID
Figura 38 — Diagrama de bloques Simulink del controlador PID

## Slide 42
Set-point de posición y Observador de estado de orden reducido
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
29 / 67
Set-point de posición:
Relaciona la posición articular q*(t) con la referencia del eje motor θ*m(t) a través de la relación de transmisión r:
📐 ECUACIÓN: θ*m(t) = r·q*(t) ω*m(t) = r·q̇*(t) [Ec. 71]
La derivada de la consigna no introduce ruido (opera sobre señales de referencia internas). Se adopta perfil trapezoidal de velocidad para suavizar los transitorios.
🖼 FIGURA: Figura 39 — Diagrama de bloques del set-point de posición/velocidad
Observador de Luenberger de orden reducido:
Solo se mide θm. Como el sistema es observable, se puede estimar ωm a partir de un observador asintótico (Luenberger):
📐 ECUACIÓN: θ̃̇m = ω̃m + kθ·(θm−θ̃m) [corrección posición]
📐 ECUACIÓN: ω̃̇m = T*'m/Jeq + kω·(θm−θ̃m) [corrección velocidad]
Diseño: polos dobles reales en p1,2 = −3200 rad/s (≫ polos PID):
📐 ECUACIÓN: kθ = 6400 rad/s kω = 1.024×10⁷ rad²/s²
🖼 FIGURA: Figura 40 — Diagrama de bloques Simulink del observador de estado reducido
Nota: el observador básico (sin integral) presentará error estacionario frente a perturbaciones de torque constante → se mejora en la sección de mejoras.

## Slide 43
Simulación en tiempo continuo
Seguimiento de consigna · Rechazo a perturbaciones · Análisis de variables
30 / 67

## Slide 44
Seguimiento de consigna — Consigna trapezoidal de posición
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
31 / 67
Consigna: trayectoria articular q*(t) trapezoidal de posición (1 revolución completa de la articulación, rampas de 5 s). Se evalúa el seguimiento de θm(t), ωm(t) y la estimación del observador.
🖼 FIGURA: Figuras 41-42 — Consignas articular q*(t) y de eje motor θ*m(t) con perfil trapezoidal de posición
🖼 FIGURA: Figuras 43-44 — Comparación θm(t) real vs. estimado vs. consigna. Detalle del transitorio en t=5s (sobrepaso y oscilación amortiguada corta).
🖼 FIGURA: Figuras 45-46 — Comparación ωm(t) real vs. estimado vs. consigna. El observador sigue adecuadamente la velocidad real.
Resultado: seguimiento de posición muy bueno, error mínimo en RP. El observador estima correctamente en ausencia de perturbaciones.

## Slide 45
Seguimiento de consigna — Variables eléctricas y limitaciones
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
32 / 67
🖼 FIGURA: Figuras 47-50 — Torque Tm(t), corrientes iabc(t), tensiones vabc(t) y temperatura Ts del estator durante seguimiento de consigna trapezoidal de posición.
Especificaciones de operación vs. valores de simulación (consigna trapezoidal brusca):
Variable | Espec. continuo | Espec. pico | Sim. continuo | Sim. pico
Torque (caja) | 17.0 N·m | 45.0 N·m | 0.039 N·m | 5.011 N·m ✓
Vel. angular (caja) | 6.28 rad/s | 6.28 rad/s | 1.00 rad/s | 1.595 rad/s ✓
Vel. angular (motor) | 691.15 rad/s | 691.15 rad/s | 120 rad/s | 191.41 rad/s ✓
Corriente (estator) | 0.4 A | 2.0 A | 0.541 A | 72.5 A ⚠
Tensión de fase | 30 V | 48 V | 5.07 V | 1972 V ⚠
⚠ Los valores pico de corriente (72.5 A vs. 2.0 A spec.) y tensión (1972 V vs. 48 V spec.) superan ampliamente los límites admisibles. La consigna trapezoidal brusca no es adecuada para el sistema físico real. Solución: usar consigna de velocidad trapezoidal.

## Slide 46
Rechazo a perturbaciones
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
33 / 67
Se aplica una perturbación de par resistente: Tld = −5 N·m en t=5s y luego +5 N·m en t=10s (cambio de signo — condición más exigente).
🖼 FIGURA: Figura 51 — Perfil de perturbación Tld(t)
🖼 FIGURA: Figura 52 — Respuesta de θm(t) con error de estado estacionario frente a Tld
Análisis de resultados:
El controlador compensa eficazmente la variación de carga — el error transitorio es acotado y rápidamente amortiguado
Aparece un error de estado estacionario en la posición frente a Tld constante — el observador básico no tiene acción integral
La señal estimada sigue consistentemente la posición real sin discrepancias significativas durante el transitorio
Conclusión: sistema con buen rechazo a perturbaciones, pero se requiere acción integral en el observador para eliminar el error estacionario → mejora en la sección 4.5.2
🖼 FIGURA: Resultado con consigna de velocidad trapezoidal suavizada — Figuras 53-60 — (ver sección siguiente)

## Slide 47
Verificación de desempeño y mejoras
Consigna suavizada · Observador integral · Análisis térmico · Sensores no ideales · Modulador no ideal
34 / 67

## Slide 48
Modificación de consigna — Resultados con perfil de velocidad trapezoidal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
35 / 67
Reemplazando la consigna de posición trapezoidal brusca por una consigna de velocidad trapezoidal suavizada, se obtienen transitorios compatibles con los límites del sistema:
🖼 FIGURA: Figuras 53-60 — Perfil de velocidad, θm, ωm, Tm, iabc, vabc y Ts con consigna suavizada. Corrientes y tensiones dentro de límites. Ts < 41°C.
Mejora en el observador — Acción integral:
Se añade una variable de estado integral xI(t) = ∫(θm − θ̃m)dt que permite estimar la perturbación constante de carga y eliminar el error de estado estacionario:
📐 ECUACIÓN: ẋI = θm − θ̃m (integración del error de estimación)
📐 ECUACIÓN: uI(t) = Jeq·ki·xI(t) (acción integral sobre la dinámica del observador)
Polos del observador aumentado: p1,2,3 = −3200 rad/s → kθ = 9600, kω = 3.072×10⁷, ki = 3.277×10¹⁰

## Slide 49
Observador con acción integral — Resultados y comportamiento térmico
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
36 / 67
🖼 FIGURA: Figura 62 — θm(t) con observador aumentado: error de estado estacionario → 0. Detalle en t=10s.
Comportamiento térmico a largo plazo (300–600 s, operación cíclica con consigna de velocidad):
Sin perturbación de carga (300 s = 20 ciclos): Ts < 48°C — muy por debajo de Ts,max = 115°C ✓
Con perturbación cíclica Tld: Ts continúa creciendo hasta estabilizarse ≈500 s (30 ciclos) — cerca del límite pero sin superarlo
Con carga máxima ml=1.5 kg en el extremo: Ts SUPERA Ts,max → CONDICIÓN DE RIESGO ⚠
🖼 FIGURA: Figuras 63-65 — Temperatura Ts(t): sin carga (300 s), con carga cíclica (500 s), con ml=1.5 kg (supera 115°C)
Con ml = 1.5 kg es necesario limitar la duración de la operación o reducir la consigna para evitar sobretemperatura.

## Slide 50
Sensores no ideales — Modelos y análisis
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
37 / 67
Los sensores reales tienen ancho de banda finito. Se modelan como filtros pasa-bajos de ganancia unitaria en espacio de estados:
Sensor | Tipo de filtro | Parámetros iniciales | Parámetros finales
Posición θm | LP 2° orden, ζ=1 | ωn = 2000 rad/s | ωn = 6000 rad/s
Corrientes iabc | LP 2° orden, ζ=1 | ωn = 6000 rad/s | ωn = 18000 rad/s
Temperatura Ts | LP 1° orden | τ = 20 s | τ = 0.05 s
🖼 FIGURA: Figuras 68-78 — Respuesta con sensores no ideales: comparación ωn=2000/4000/6000 rad/s (posición), ωn=6000/12000/18000 (corriente), τ=20/5/0.5/0.05 s (temperatura)
Conclusiones:
Sensor de posición: ωn ≥ 6000 rad/s no muestra diferencias apreciables — no se requiere mayor resolución
Sensor de corriente: ωn = 18000 rad/s ofrece buena respuesta — duplicar o triplicar no aporta mejoras significativas
Sensor de temperatura: la variable más afectada — τ = 0.05 s necesario para seguir correctamente la señal; para detectar máximos τ puede ser mayor

## Slide 51
Modulador de tensión trifásico no ideal
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
38 / 67
El modulador real (inversor PWM) tiene ancho de banda finito y limitación de tensión. Se modela como filtro pasa-bajos LP de 2° orden + saturación:
Saturación de tensión de fase: |vabc(t)| ≤ (√2/√3)·Vsl,max = (√2/√3)·48 ≈ 39.2 V
Dinámica del modulador: LP 2° orden, ζ = 1 (igual que los sensores)
🖼 FIGURA: Figura 81 — Diagrama de bloques Simulink del modulador trifásico no ideal (LP + saturación)
Resultados:
ωn = 6000 rad/s (inicial): el sistema se vuelve inestable — la dinámica del modulador es insuficiente para las demandas del controlador
ωn = 18000 rad/s: mejora significativa — el sistema puede seguir las variaciones de tensión con mayor fidelidad y precisión
Conclusión: la dinámica del modulador debe ser considerablemente más rápida que el resto del sistema
Si los sensores tienen dinámica más lenta, el modulador debe operar con frecuencia aún mayor para compensar
🖼 FIGURA: Figuras 82-89 — Posición, velocidad, vabc, iabc con modulador ωn=6000 (inestable) y ωn=18000 (estable)

## Slide 52
Diseño final y discretización
Sistema continuo completo · Tustin · Validación del controlador discreto
39 / 67

## Slide 53
Sistema continuo completo — Parámetros finales del controlador
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
40 / 67
🖼 FIGURA: Figura 90 — Diagrama de bloques Simulink del sistema continuo completo (todos los bloques integrados)
Parámetros del controlador completo:
Bloque | Parámetros
PID externo | ba = 0.03957 N·m/(rad/s) ; Ksa = 31.6556 N·m/rad ; Ksia = 10129.78 N·m/(rad·s)
Observador aumentado | kθ = 9600 rad/s ; Kω = 3.072×10⁷ rad²/s² ; Ki = 3.277×10¹⁰ rad³/s³
Lazo de corriente | R'q = 29 Ω ; R'd = 33 Ω ; polo en p = −5000 rad/s
Sensor de posición | LP 2° orden, ωn = 6000 rad/s, ξ = 1
Sensor de corriente | LP 2° orden, ωn = 18000 rad/s, ξ = 1
Sensor de temperatura | LP 1° orden, τ = 0.05 s
Modulador de tensión | LP 2° orden, ωn = 18000 rad/s, ξ = 1

## Slide 54
Discretización — Método de Tustin y elección del período de muestreo
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
41 / 67
Se utiliza el método de emulación (equivalente discreto): se conservan las ganancias del controlador continuo y se reemplazan las integraciones continuas por integraciones discretas (Tustin). La validez depende de que Ts sea suficientemente pequeño.
Método de Tustin (integración trapezoidal):
📐 ECUACIÓN: x[k] = x[k−1] + (Ts/2)·(x'[k] + x'[k−1]) ↔ s → (2/Ts)·(z−1)/(z+1)
Elección del período de muestreo — Criterio práctico (Nyquist × 10):
El polo más rápido del sistema es el lazo de corriente: pcorriente = −5000 rad/s → fmax = 5000/(2π) ≈ 796 Hz.
📐 ECUACIÓN: fs ≥ 10·fmax = 10·796 Hz → Ts = 2π/(10·5000) ≈ 1.2566×10⁻⁴ s (fs ≈ 7958 Hz)
Este Ts es conservador para todo el sistema: los polos del observador (−3200 rad/s) y del PID externo (−800 rad/s) son más lentos que el lazo de corriente.
Ecuaciones en diferencias (Tustin) — principales bloques:
Set-point: ω*m[k] = (θ*m[k] − θ*m[k−1]) / Ts
PID: p[k] = p[k−1] + (Ts/2)·(eω[k]+eω[k−1]) ; I[k] = I[k−1] + (Ts/2)·(p[k]+p[k−1])
Observador: θ̃m[k] = θ̃m[k−1] + (Ts/2)·(θ̃̇m[k]+θ̃̇m[k−1]) (ídem para ω̃m y xI)

## Slide 55
Bloques discretizados — Sistema completo discreto y resultados
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
42 / 67
🖼 FIGURA: Figura 92 — Set-point discretizado
Figura 93 — Controlador PID externo discretizado
🖼 FIGURA: Figura 94 — Observador aumentado discretizado (con acción integral)
Figura 95 — Sistema completo discretizado
🖼 FIGURA: Figuras 96-100 — Resultados con controlador discreto: θm(t), ωm(t), iabc(t), vabc(t) y Tm(t). Concordancia con el sistema continuo.
Validación:
El controlador discreto se reescribió como un bloque MATLAB Function (código embebido secuencial — emula implementación en microcontrolador/DSP). La comparación con el modelo por bloques muestra concordancia prácticamente exacta, confirmando que la reescritura en código preserva fielmente la dinámica del sistema.
🖼 FIGURA: Figuras 101-103 — Bloque MATLAB Function y validación: θm y ωm con controlador codificado vs. por bloques

## Slide 56
Conclusiones
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
43 / 67
1
Modelado completo integrado: Se desarrolló el modelo dinámico del accionamiento PMSM integrando los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico (orden 5). Validación frente al modelo no lineal.
2
Modelo LTI observable y controlable: La ley de control mínima (ids^r = 0) y las hipótesis de linealización permiten obtener un modelo LTI de orden 5 completamente observable (desde θm) y controlable (desde vqs^r).
3
Estabilidad confirmada: El análisis del LTI confirma estabilidad BIBO en todo el rango: ωn ≈ 174 rad/s, ζ ∈ [0.55, 1.05] según temperatura y carga. Mayor Jeq → ωn disminuye; mayor Ts → ζ crece.
4
Control en cascada eficaz: El modulador de torque + PID externo + observador aumentado con acción integral logra seguimiento preciso, rechazo a perturbaciones y eliminación del error estacionario.
5
Comportamiento térmico: Ts < 115°C en condiciones nominales. Con ml=1.5 kg y carga cíclica prolongada Ts supera el límite → necesaria limitación de corriente o reducción de consigna.
6
Discretización y validación: La discretización por Tustin con Ts = 1.25×10⁻⁴ s valida el diseño continuo. Concordancia numérica prácticamente exacta entre implementación por bloques y MATLAB Function.

## Slide 57
Referencias
Stella – Huertas | AyME – UNCuyo Mecatrónica
44 / 67
[1] G. Julián, Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes. UNCuyo, Ing. en Mecatrónica, 2024.
[2] G. Julián, Guía de trabajo — Proyecto Global Integrador. UNCuyo, 2024.
[3] P. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, S. Pekarek. Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. 3ª ed. Wiley-IEEE Press, 2013.
[4] G. F. Franklin, J. D. Powell, A. Emami-Naeni. Feedback Control of Dynamic Systems. 7ª ed. Pearson, 2015.
[5] K. Ogata. Ingeniería de Control Moderna. 5ª ed. Prentice Hall, 2010.
[6] K. M. Lynch, F. C. Park. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017.
[7] MathWorks. MATLAB/Simulink R2024b Documentation.

## Slide 58
Muchas gracias
Control de Accionamiento de CA con PMSM
Juan Stella — 12552 | Juan Francisco Huertas — 12620
Automática y Máquinas Eléctricas · UNCuyo, Ing. Mecatrónica · 2025